## Slide 1: Исследование возможностей искусственных нейронных сетей для моделирования работы телекоммуникационного усилителя
Студент: Лихотин М.А. Научный руководитель: Подвальный С.Л.

## Slide 2: Постановка задачи
Требуется построить модель нейронной сети, которая могла бы служить точной копией работы усилителя мощности: достичь отклонения от эталонной последовательности до -40дБ.

## Slide 3: Проблема исследования
Цифровые искажения в сигнале
Естветственные причина
Коммерческая причина

## Slide 4: Предобработка исследуемых данных
Реальная часть сигнала
Мнимая часть сигнала

## Slide 5: Подбор архитектуры обучения для сети
4 входа 100 эпох 2000 значений
4 входа 900 эпох 2000 значений
Метод импульса, 8 входов,
300 эпох, 4000 значений

## Slide 6: Пример обучения с моментом импульса
№ шага | MSE | Относительная ошибка | Momentum
1 | 0.00738937 | -21.3153 | 0.1
2 | 0.00746312 | -21.2722 | 0.2
3 | 0.00753519 | -21.2305 | 0.3
4 | 0.00762182 | -21.1808 | 0.4
5 | 0.00771244 | -21.1295 | 0.5
6 | 0.00777981 | -21.0917 | 0.6
7 | 0.00776012 | -21.1027 | 0.7
8 | 0.00850008 | -20.7072 | 0.8
9 | 0.016021 | -17.9545 | 0.9

## Slide 7
Коэффициент импульса 0,9
Коэффициент импульса 0,2

## Slide 8: Анализ обучения составляющим сигнала
Без классификации |  | С классификацией |  |  | 
Целевая частота | Полученная частота от модели | Большие значения амплитуд |  | Малые значения амплитуд | 
 |  | Целевая | Полученная | Целевая | Полученная
15 | 15 | 9 | 10 | 3 | 1
11 | 11 | 11 | 10 | 6 | 5
14 | 14 | 11 | 11 | 6 | 7
16 | 17 | 11 | 11 | 7 | 5
15 | 17 | 10 | 10 | 8 | 8
22 | 20 | 14 | 14 | 6 | 4
13 | 15 | 10 | 14 | 5 | 6
14 | 14 | 11 | 11 | 4 | 5
13 | 12 | 10 | 11 | 6 | 4
21 | 18 | 15 | 17 | 6 | 4
11 | 11 | 12 | 10 | 5 | 6
Без классификации |  | С классификацией |  |  | 
Целевая частота | Полученная частота от модели | Большие значения амплитуд |  | Малые значения амплитуд | 
 |  | Целевая | Полученная | Целевая | Полученная
8 | 12 | 11 | 11 | 5 | 4
14 | 7 | 11 | 11 | 5 | 6
18 | 14 | 12 | 14 | 5 | 5
16 | 18 | 16 | 18 | 4 | 5
13 | 16 | 14 | 11 | 5 | 4
11 | 13 | 10 | 10 | 5 | 5

## Slide 9: Пример данных с низким значением амплитуды сигнала

## Slide 10: Исследование обучения модели на различных алгоримтах
Алгоритм обучения | Перемешивание данных | Относительная ошибка, дБ | Среднеквадратическая ошибка
sgdm | Никогда | -22.9557 | 0.00507728
 | Каждую эпоху | -22.9898 | 0.00503761
 | Перед обучением | -23.0401 | 0.00497953
adam | Никогда | -22.8321 | 0.00522391
 | Каждую эпоху | -22.9389 | 0.00509696
 | Перед обучением | -22.8312 | 0.005225
rmsprop | Никогда | -22.6143 | 0.00549251
 | Каждую эпоху | -22.5745 | 0.0055431
 | Перед обучением | -22.8041 | 0.00525767

## Slide 11: Применение адаптивной резонансной теории

## Slide 12: Анализ обучения по спектру сигнала
Пример входной и выходной пачки данных

## Slide 13: Анализ обучения по спектру сигнала
Алгоритм обучения | Перемешивание данных | Относительная ошибка, дБ
sgdm | Никогда | -21.3379
 | Каждую эпоху | -20.8667
 | Перед обучением | -20.9133
adam | Никогда | -19.2077
 | Перед обучением | -19.9591
 | Каждую эпоху | -16.7946
rmsprop | Никогда | -13.097
 | Каждую эпоху | 1.02794
 | Перед обучением | -13.0204

## Slide 14: Анализ обучения по спектру сигнала
Пример целевых и полученных данных от модели обученной по алгоритму sgdm

## Slide 15: Пример работы параметрической идентификации
Имя модели | Относительная ошибка, дБ
arx | -23.25
armax | -16.96
oe | -21.24
bj | -11.41
state-space | -22.95
n4sid | -22.66

## Slide 16: Выводы
ИНС по своей природе не способны воспроизодить шумовую составляющую в системе. Отлично аппроксимируют, обобщают
Моделирование усилителя мощности по методу «чёрного ящика» на данный момент неоптимально использовать для достижения высокой точности работы модели.
Требуются дальнейшие исследования, учитывающие промежуточные состояния системы или любую дополнительную информацию исследуемого процесса.